## Slide 1
2026-09-09 · ~/ros2_ws/cam_lidar_recording
카메라·라이다 동기 녹화 구축
Velodyne VLP-16과 Daheng 산업용 카메라를 ESP32 하드웨어 트리거로
묶어 한 세션으로 수집하고 rosbag2로 변환하는 파이프라인
하드웨어 동기
PPS Locked
표류
19시간 / 1프레임
패킷 유실
0
녹화 세션
4개 · 1.6 GB

## Slide 2
요약
빈 폴더에서 하드웨어 시각 동기까지
카메라 수집은 daheng_ws_1 에 이미 완성되어 있었고, 세션 구조에 lidar.pcap 자리만 주석으로 비어 있었다. 그 자리를 채우는 것에서 시작해 두 센서를 하나의 시계 위에 올렸다.
8
파이썬 도구
수집·디코딩·검산·변환·시각화. 약 2,900줄.
기존 파일은 하나도 고치지 않고 재사용.
0.0000°
링 고도각 오차
VLP-16 디코더를 직접 구현. 16채널 전부
사양과 정확히 일치.
8건
고친 결함
대부분 조용히 틀리는 유형.
예외 없이 그럴듯한 값을 내놓는 것들.

## Slide 3
시스템 구성
하나의 타이머가 두 센서를 동시에 물린다
ESP32-S3
esp_timer 하나에서
두 신호가 함께
FSYNC 10 Hz
MER2-240-159U3C
Line0 트리거 · 2048×1200
74AHCT125
3.3→5V
1 PPS
Velodyne VLP-16
Phase Lock 0° · 600 rpm
호스트
session_NNN/
cam3 · lidar.pcap · mcu_log
핵심은 왼쪽이다. 카메라 셔터를 여는 FSYNC와 라이다 위상을 잡는 1PPS가 같은 타이머에서 나온다.
그래서 Phase Lock이 걸리는 순간 두 센서가 한 시계 위에 놓인다.

## Slide 4
만든 것
파이썬 도구 8개 · 약 2,900줄
파일
줄
역할
record.py
602
수집 오케스트레이션. MCU 핸드셰이크 + 카메라 + 라이다를 한 세션으로
lidar_capture.py
428
Velodyne UDP → pcap. 권한 없이 동작 (tcpdump 불필요)
vlp16.py
375
VLP-16 디코더. numpy 벡터화, 방위각 보간 포함
check_session.py
384
세션 검산. 카메라 · MCU · 라이다를 한 번에
preview_session.py
343
PNG / GIF / MP4 시각화
to_rosbag.py
309
세션 → rosbag2 (/velodyne_points, /cam<N>/image_raw)
lidar_config.py
274
라이다 설정 조회 · Phase Lock · PPS 실시간 감시
sync_report.py
182
카메라↔라이다 주파수 · 위상 · 표류 측정
ESP32 스케치 사본 2개도 만들었다. method2_gprmc_pps_inverted (PPS 극성 반전 — 반전 회로용)와
method2_pps_level_diag (50% 사각파 + 고정 레벨 모드 — 멀티미터 측정용). 원본 스케치는 손대지 않았다.

## Slide 5
검증된 수치
측정으로 확인한 것만
항목
값
확인 방법
링 고도각 오차
0.0000°
16채널 전부, 사양 대조
회전 주기
100.00 ± 0.03 ms
= 10.000 Hz
라이다 패킷 유실
0
라이다 자체 타임스탬프 기준, 4세션 전부
카메라 프레임
201 / 201
FrameID 끊김 0, SDK lost 0
디코딩 속도
2.85 M점 / 0.31 s
numpy 벡터화
pcap 호환성
tcpdump 통과
IP · 포트 · 길이 정확, 체크섬 경고 없음
rosbag2
10.00 Hz
ros2 bag info · 역직렬화 검증

## Slide 6
동기화 ① 문제
주파수는 이미 맞아 있었다
카메라
10.000020 Hz
라이다
9.999990 Hz
차이
3 ppm
맞지 않는 것은 위상이었다.
카메라 셔터가 라이다 회전 시작보다 72.2 ms 뒤에 열렸고, 그 간격이 −0.057 ms/s 로 계속 움직였다.
29분마다 한 프레임씩 밀리는 속도다. 20초 세션에서는 무시할 만하지만, 긴 녹화나 세션을
이어 붙이는 작업에서는 짝짓기를 시각으로 다시 해야 한다.

## Slide 7
동기화 ② 원인
막고 있던 것은 배선이 아니라 순서였다
확인한 것
ESP32는 정확한 1초 간격으로 펄스를 내보내고 있었다 (시리얼 로그).
GND도 잡혀 있었다. 그런데 라이다는 pps_state = Absent.
설계한 것
3.3V GPIO 직결로는 레벨이 부족하다고 보고
74AHCT125 비반전 5V 버퍼를 설계했다.
실제 원인
버퍼를 넣어도 Absent였다. 라이다가 켜진 상태에서 PPS 선을 물린 것이
원인이었다. 전원을 내렸다 올리자 즉시 Locked.
이후 풀업 저항을 바꾸면서 같은 증상이 재현되어 원인이 확정되었다. 이 회로를 만질 때는 라이다 전원을 먼저 내려야 한다.

## Slide 8
동기화 ③ 결과
Phase Lock 전 / 후
항목
PHASE LOCK 전
후
표류
−0.057 ms/s
−0.0015 ms/s
한 프레임 밀리기까지
29분
19시간
카메라↔라이다 간격
72.2 ms (변동)
15.0 ms (고정)
PPS 상태
Absent
Locked (전 구간)
Phase Lock 은 PPS 펄스가 들어오는 순간 라이다가 지정한 방위각을 보고 있도록 회전 위상을 맞춘다.
600 rpm 이 정확히 10 Hz 이므로, 한 번 맞으면 그 초 안의 회전 10번이 전부 결정된 시각에 일어난다.

## Slide 9
동기화 ④ 남은 15 ms
어긋남이 아니라 카메라의 지연이다
노출 8 ms
간격 15.0 ms
노출 4 ms
간격 11.1 ms
차이
3.9 ms
노출을 절반으로 줄이자 간격이 그만큼 같이 줄었다. 즉
간격 = 노출시간 + 7.1 ms (센서 읽기 + USB3 2.46 MB 전송)
셔터가 열리는 순간과 라이다가 0°를 지나는 순간은 이미 일치한다.
frames.csv 의 host_recv_unix 가 프레임이 '도착한' 시각이라 그만큼 늦게 찍힐 뿐이고,
결합할 때 이 상수를 빼면 된다.

## Slide 10
찾아 고친 결함
대부분 조용히 틀리는 유형이었다
예외를 던지지 않고 그럴듯한 값을 내놓기 때문에, 결과를 믿고 데이터를 버리거나 잘못된 결론에 이르게 된다.
위치
증상
원인
check_session.py
유실 0인 세션을 245개 유실로 보고
패킷 시각을 [::384]로 뽑았는데 그 배열은 거리 0인 점을 걸러낸 뒤
check_session.py
유실 0인데 '수신 구멍 7곳'
호스트 도착 시각으로 셈 — 스케줄링 지터를 유실로 오판
check_session.py
cam3 세션을 '프레임 없음'으로 판정
폴더를 cam1부터 순번으로만 탐색
lidar_config.py
Phase Lock 각도가 100배 작게 걸림
0.01° 단위인데 도 단위로 전송. 되읽기 확인까지 통과
record.py
ESP32 없을 때 /dev/ttyS31을 잡고 죽음
후보 없으면 첫 포트를 그냥 사용
record.py
세션 앞부분이 동기 안 된 채 기록될 수 있음
시리얼을 열면 ESP32가 리셋 — 재잠금을 안 기다림
to_rosbag.py
PointCloud2 생성 실패
numpy int64를 메시지 필드에 그대로 전달
preview_session.py
캡션의 한글이 전부 ?
OpenCV putText는 한글을 못 그림
추가하신 lidar-pps-gprmc-wiring.md 에서도 하나: PPS 상태 오프셋이 d[0xF4]인데 실제로는 d[0xCA](202)다.
지금은 우연히 같은 값이 나오지만, GPRMC가 들어오기 시작하는 순간부터 엉뚱한 값을 읽는다.

## Slide 11
녹화한 세션
4개 · 1.6 GB
세션
길이
크기
PPS
비고
session_003
6 s
157 M
Absent
동기 전 비교용 기준
session_004
20 s
493 M
Locked
Phase Lock 직후 첫 측정
session_006
20 s
493 M
Locked
표류 −0.0015 ms/s
session_007
20 s
505 M
Locked
재녹화. 245개 오탐을 잡아낸 세션
session_007 은 처음에 '유실 245개'로 나왔다. 원본을 직접 뒤져 실제 유실이 0임을 확인하고
검산기의 버그를 고쳤다. 멀쩡한 20초 세션을 버릴 뻔했다.

## Slide 12
미해결 · 다음 단계
남은 네 가지
GPRMC가 라이다에 도달하지 않음
ESP32는 정상 송신 중(지연 51 µs, 체크섬 정상)이나 NMEA 필드가 전부 00.
풀업 4.7 kΩ → 1 kΩ 교체 직후이며 라이다 전원 재투입 후 재확인 필요.
위상 동기에는 영향 없음 — GPRMC는 절대 UTC 시각을 넣는 역할.
Line1 노출 카운터가 다른 채널에 잡힘
CNT,201,0,359,0,0 — 3번 카메라만 연결인데 채널 2가 센다. 201번 쐈는데 359번.
촬영에는 영향 없고 사후 결합용 offset 확정만 막힌다.
두 센서의 시야가 겹치지 않음
카메라가 천장을 향해 라이다 수평면과 공통 시야가 거의 없다.
향을 맞춰야 Phase Lock offset 각도도 정할 수 있다 (현재 0°).
카메라 노출 부족
8 ms / 8 dB에서 화소 평균 10.6/255. 노출은 트리거 주기의 80%인 80 ms를 넘길 수 없다.